ООО «НПФ «ИНКРАМ»

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СКВА-01М

ПАСПОРТ

Москва 2016

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газоаналитическая система СКВА-01М (далее система) предназначена для измерения концентрации токсичных газов и горючих веществ в воздухе промышленных зон.

Система обеспечивает:

- выдачу информации о концентрации определяемого компонента в цифровом виде на дисплей;

- выдачу информации о концентрации в виде аналоговых сигналов (4 – 20) мА;

- световую и звуковую сигнализацию при превышении установленных порогов;

- замыкание/размыкание «сухих» контактов реле  для управления электроприводами технологического оборудования, вентиляционных систем и запорной аппаратуры.

Система обеспечивает также управление исполнительными элементами систем вентиляции, звуковой и световой сигнализации.

Система производит архивирование информации, передачу информации на IBM совместимый компьютер, по  Ethernet, RS485, по протоколу "Modbus", по телефонной линии через модем и др.

Состав системы определен при заказе, в зависимости от назначения системы и выбранных компонентов.

Типы установленных  измерительных преобразователей приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Зав.№ | Обозначение | Тип преобразователя | Измеряемый компонент | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.

| № п/п | Зав.№ | Обозначение | Тип преобразователя | Измеряемый компонент | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |

Установленные пороги срабатывания сигнализации приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Тип преобразователя | Диапазон измерения | Порог 1 | Порог 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

# 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование изделия | Обозначение | Количество | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок сигнализации и управления | ЕКРМ.411751.007 | - | - |
| Модуль управления | ЕКРМ.422413.____ | - | - |
| Модуль расширения МР8-Ех | ЕКРМ.411611.001 | - | - |
| Модуль расширения МР8-0 | ЕКРМ.411611.002 | - | - |
| Модуль расширения МР16-Ех | ЕКРМ.411611.003 | - | - |
| Модуль расширения МР16-0 | ЕКРМ.411611.004 | - | - |
| Модуль расширения дискретный | ЕКРМ.411611.005 | - | - |
| Модуль расширения метео | ЕКРМ.411611.006 | - | - |
| Выносной блок питания | ЕКРМ.436717.003____ | - | - |
| Выносной модуль реле | ЕКРМ.422413.008 | - | - |
| Блок питания и сигнализации | ЕКРМ.436717.002 | - | - |
| Блок баботки и передачи данных БОПД-6 | ЕКРМ.411611.006 | - | - |
| Преобразователь измерительный | См. табл.1 | См. табл.1 | См. табл.1 |
| Термокожух | ЕКРМ.305174.001 | - | - |
| Кожух защитный интеллектуального датчика | ЕКРМ.301176.003 | - | - |
| Насадка градуировочная | ЕКРМ.725113.001 | 1 | - |
| Дисплей тестовый |  | 1 | - |
| Комплект крепежа для монтажа: |
| -для блока сигнализации и управления | - | - | - |
| -для модуля управления | - | - | - |
| -для модуля расширения | - | - | - |
| -для выносного блока питания | - | - | - |
| -для выносного модуля реле | - | - | - |
| -для блока БОПД-6 | - | - | - |
| -для контроллера связи | - | - | - |
| -для термокожуха | - | - | - |
| -для преобразователя измерительного | - | - | - |

Продолжение таблицы 3.

| Наименование изделия | Обозначение | Количество | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- |
| Документация: |
| - руководство по эксплуатации | - | 1 | - |
| - паспорт на систему СКВА-01М | - | 1 | - |
| - инструкция по поверке | - | 1 | - |
| - инструкция по монтажу ЕКРМ.411741.001ДЛ2 | - | 1 | - |
| - программное обеспечение «Конфигуратор» (установлено в БСУ) | - | 1 | - |
| - паспорта блоков сигнализации и управления | - | - | - |
| - паспорта модулей управления | - | - | - |
| - паспорта модулей расширения | - | - | См. табл.1 |
| - паспорта выносных блоков питания | - | - | - |
| - паспорт блока БОПД-6 | - | - | - |
| - паспорт преобразователей измерительных | - | - | См. табл.1 |
| - паспорта на термокожух | - | - | - |

Логические адреса БСУ, МУ, МР, ВБП, ВМР, КС указаны в паспортах на эти изделия или на самих изделиях.

# 3. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует в течение гарантийного срока эксплуатации соответствие системы требованиям ТУ 4215-026-47275141-15, при соблюдении потребителем правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев после даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации при наличии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев после даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации при отсутствии Акта о вводе в эксплуатацию - 12 месяцев после даты изготовления.

Срок службы системы – не менее 12 лет.

Средний срок службы чувствительного элемента измерительных преобразователей –  указан в паспорте на преобразователь.

# 4. КОНСЕРВАЦИЯ

# Таблица 4

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Газоаналитическая система СКВА-01М - ______________________________ упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________       ____________      __________________       ________________

(должность)                (личная подпись)        (расшифровка подписи)            (число, месяц, год)

# 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоаналитическая система  СКВА-01М - _____________________ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует техническим условиям ТУ 4215-026-47275141-15, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

| Дата изготовления ___________________ (число, месяц, год) | Начальник ОТК _________________ (личная подпись) |
| --- | --- |
| М.П. (оттиск клейма ОТК) | _______________________ (расшифровка подписи) |

# 7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5

| Подпись лица, проводившего установку (снятие) |  |
| --- | --- |
| Причина снятия |  |
| Наработка | после последнего ремонта |  |
|  | с начала эксплуатации |  |
| Дата снятия |  |
| Где установлен |  |
| Дата установки |  |

8. ПОВЕРКА. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКАХ

Система подлежит поверке согласно методике поверки МП-242-2158-2017

- первичная поверка – при выпуске на предприятии-изготовителе;

- периодическая поверка – во время эксплуатации;

- межповерочный интервал - 12 месяцев;

- после проведения ремонта.

Сведения о поверках должны заноситься в таблицу 6.

Таблица 6

| Наименование и обозначение средства измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Поверка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | Отметка госповерителя |  |
| Газоаналитическая система СКВА-01М |  |  |  |  |  |

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае неисправности системы в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- обозначение системы, заводской номер, дату выпуска, дату ввода в эксплуатацию;

- характер дефекта или неисправности;

- наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры для проверки изделия;

- адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изготовителя, номер телефона;

- документы, необходимые для получения пропуска.

Все предъявляемые претензии к качеству и комплектности системы предприятие-изготовитель рассматривает при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, установленных в ЕКРМ.411741.005РЭ, и при наличии настоящего документа (паспорта).

В случае отсутствия паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшей из строя системы или ее составных частей не производится и претензии не принимаются.

Все предъявляемые рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в таблице 7.

Таблица 7

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

10. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Измерительные преобразователи одного типа, входящие  в систему, полностью взаимозаменяемы.

В течение гарантийного срока запрещается нарушать целостность пломб предприятия-изготовителя.

При невыполнении этого требования предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Ремонт системы должен осуществляться на предприятии-изготовителе.

Ремонт системы может производиться и на предприятии, эксплуатирующем систему, но в обязательном присутствии представителей предприятия-изготовителя.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Система не является источников радиопомех, вредных выделений и поэтому подлежит утилизации в установленном порядке.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |